## Slide 1: 模拟电子电路实验
东南大学电工电子实验中心

## Slide 2: 教学目标
课程简介（学时学分、教学大纲、考核方式）
实验目的、意义及学习方法
模拟电子电路实验的基本要求
仪器设备熟悉（包含稳压电源、万用表、信号源、示波器、易派）
模拟电子电路实验的基本测量方法

## Slide 3: 1.课程简介-基本情况
总 学 时：32学时
学时比例：1.0（课内）: 1.5（课外）
学 分：1.0学分
适用范围：2022 级 6、8、11、16、22、61院系
先修课程：高等数学、物理、电路、数字逻辑电 路、模拟电子电路
时 间： 2024.3～2024.6

## Slide 4: 1.课程简介-教学计划
教学周 | 时数 | 实验内容 | 实验方式
第6周 | 3 | 模拟电子电路实验概论（第1章节） | 集中上课
第7周 | 3 | 基本比例放大电路实验（第2.1章节） | 集中上课+实验
第8周 | 3 | 微分积分电路实验（第2.3章节） | 集中上课+实验
第9周 | 3 | 有源滤波器实验研究实验（第2.5章节） | 集中上课+实验
第10周 | 3 | 精密整流电路实验（第2.9章节） | 集中上课+实验
第11周 | 3 | 三极管放大电路基本性能测量实验（第2.10章节） | 集中上课+实验
第12周 | 3 | 三极管放大电路频率特性研究实验（第2.11章节） | 集中上课+实验
第13周 | 3 | 比较器电路实验（第2.6章节） | 集中上课+实验
第14周 | 3 | 波形产生电路设计实验（第2.7章节） | 集中上课+实验
第15周 | 3 | 音响电路设计实验（第3.4章节） | 集中上课+实验
第16周 | 3 | 音响电路设计实验（续） | 集中验收
Notes: 6，16，61院系

## Slide 5: 1.课程简介-教学计划
教学周 | 时数 | 实验内容 | 实验方式
第6周 | 3 | 模拟电子电路实验概论（第1章节） | 集中上课
第7周 | 3 | 基本比例放大电路实验（第2.1章节） | 集中上课+实验
第8周 | 3 | 微分积分电路实验（第2.3章节） | 集中上课+实验
第9周 | 3 | 三极管放大电路基本性能测量实验（第2.10章节） | 集中上课+实验
第10周 | 3 | 三极管放大电路频率特性研究实验（第2.11章节） | 集中上课+实验
第11周 | 3 | 有源滤波器实验研究实验（第2.5章节） | 集中上课+实验
第12周 | 3 | 精密整流电路实验（第2.9章节） | 集中上课+实验
第13周 | 3 | 比较器电路实验（第2.6章节） | 集中上课+实验
第14周 | 3 | 波形产生电路设计实验（第2.7章节） | 集中上课+实验
第15周 | 3 | 音响电路设计实验（第3.4章节） | 集中上课+实验
第16周 | 3 | 音响电路设计实验（续） | 集中验收
Notes: 8，11，22院系

## Slide 6: 1.课程简介-评分和考核方式
本课程最终成绩由每个实验的成绩构成：
必做实验内容 | 基本比例放大电路实验（第2.1章节） | 9%
 | 微分积分电路实验（第2.3章节） | 9%
 | 有源滤波器实验研究实验（第2.5章节） | 9%
 | 比较器电路实验（第2.6章节） | 9%
 | 波形产生电路设计实验（第2.7章节） | 9%
 | 精密整流电路实验（第2.9章节） | 9%
 | 三极管放大电路基本性能测量实验（第2.10章节） | 9%
 | 三极管放大电路频率特性研究实验（第2.11章节） | 9%
 | 音响电路设计实验（第3.4章节） | 13%
选做实验内容 | 2.1、2.3、2.5、2.6、2.7、2.9（选做4个） | 10%
MOOC测验成绩 |  | 5%
合计 |  | 100%

## Slide 7: 1.课程简介——开放时间
1、开放实验时间(6-15周)
周一至周五白天第3节-第8节课实验室开放（周一上午仪表室检修不开放），如实验室有课，后排有空位可以插班实验，插班实验时注意保持安静，不打扰课堂教学；
2、带班实验未能当堂完成的，可以去105和408两个实验室继续完成实验，如实验中遇到问题，学生联系自己的带班老师；
3、法定假期和校历规定的假期，实验室不开放；
4、开放时间如有变更，教师将在各班级QQ群上提前通知

## Slide 8: 2.实验目的、意义
初步
掌握基础实验知识
掌握基础实验理论
掌握基本实验技能
第二步
识别和选择所需元器件
设计、安装和调试电路
分析实验结果
最终目的
通过仿真实验与实物实验的紧密结合，线上实验和线下实验的相互支撑，以及以验证性为主的单元电路实验到自我设计的综合性实验的提升，培养学生知识综合运用能力和创新能力，成为善于把理论知识与实践相结合的高技术人才，为培养高素质创新人才奠定基础。

## Slide 9: 2.1模拟电子电路实验特点
模拟电子电路知识点多，电路变化多，需要测量的参数多，受实验环境条件的影响也明显。
模拟电子电路实验中所用到的元器件品种繁多，特性各异。
电子元器件参数的离散性很大，同一型号的器件其参数也不完全一致。
模拟电子电路在单元电路与单元电路连接时，由于电路输入输出之间的匹配问题，经常会出现各个单元电路工作正常，但前后连接后电路性能出现异常。
电路性能指标都是依靠仪器仪表测量得到的，不同的仪器仪表功能不同，测量的方法也不同，需要针对测量的对象，正确选择仪器仪表，采用正确的测量方法，才能得到正确的结果。

## Slide 10: 2.2实验学习方法
培养学习兴趣，感受实验操作的成就感
针对课程特点，掌握实验过程的规律性
理论实验结合，由简单模仿到自我设计
掌握实验方法，构建合理的实验环境
充分相信自己，在解决问题的过程中提升能力

## Slide 11: 3.1实验预习要求
认真研读实验教材，掌握实验原理；
观看MOOC上的“模拟电子电路实验”预习，完成每单元的单元测试；
按照实验内容完成实验电路的仿真设计和测量；
设计实验方案和实验步骤，自拟实验数据记录图表等；
撰写实验预习报告；
如果预先发放了实验所用的元器件，则要求在进实验室前完成电路的预搭接，在实验室以电路性能调试、参数指标测量为主。

## Slide 12: 3.2实验预习报告要求
进实验室前必须完成本次实验预习报告，一般包括：
  基本信息：包括实验名称、实验者姓名等
  实验内容：主要包括实验目的意义、实验原理、实验电路功能描述、系统框图和详细设计过程；
  实验电路：绘制实验电路原理图软并用件仿真测量（Multisim软件）
  实验数据：按照实验要求，设计实验步骤、需要哪些测量仪器、采用什么测量方法、自拟实验数据记录图表
  器材清单：实验过程中需要用到的元器件清单、仪器设备清单等；

## Slide 13: 3.3 实验预习MOOC要求
课程已经上线中国大学 MOOC 平台，可扫描下面课程二维码加入课程学习，并完成每单元的测试题目，为了便于管理，昵称建议设置为“ seu+学号 +姓名”
由于mooc网站的关于学生隐私管理，所以大家还要再扫描下面的课堂二维码加入8KHNAW这个课堂中，这样教师才能看到学生的学号姓名和成绩。

## Slide 14: 3.4实验要求
实验采用集中授课+开放实验，线上+线下模式
每次实验要带一卡通、元器件、线材、易派
刷校园卡在分配的实验室和实验座位上完成实验
实验前先检查自己座位上的仪器，如有故障仪器通知指导老师更换，严禁自己更换
认真检查确保无误后方可通电测试
设计表格记录实验数据和实验波形，所有数据和波形都要分析判断
完成并记录所有实验数据后，提请指导老师验收，验收通过后方可拆除电路结束实验

## Slide 15: 3.4 实验要求(续)
实验过程中遇到故障要独立思考，耐心查找故障原因并排除，记录故障现象、排除故障的过程和方法
实验中若发生异常现象，应立即切断电源，并通知指导老师处理。如有元器件损坏，可到仪表室412购买，
开放实验每次至少要完成一项实验内容，单次实验时间不少于1个小时
实验中途请勿随意离开实验室，如确实有特殊情况请向指导教师请假
实验完成后请将仪器归位并关闭仪器电源、整理线缆、打扫干净实验桌面，然后刷卡下机

## Slide 16: 3.5电子实验报告要求
实验报告的撰写是培养学生的科学性、系统性及正确表达与概括能力不可缺少的过程，也是写作科技论文的训练环节。
实验报告是在预习报告的基础上，更加完整的表述实验的设计思路、实验过程，通过对实验数据波形的分析研究，总结实验的成效以及对实验的感悟。
（1）电路优化：画出完整电路图，尤其需要标明与预习报告设计的电路区别是什么？为什么需要修改？
（2）安装调试：使用的主要仪器和仪表、调试电路的方法和技巧、调试中出现的故障、原因及排除方法等；
（3）记录数据：记录实验过程的每个指标参数，完整记录相关点的波形，包括坐标单位、不同波形之间的相位关系等；
（4）结果分析：以电路工作原理为依据，研究分析实验数据波形，并与理论数据对比，分析误差原因。
（5）实验总结：阐述设计中遇到的问题、原因分析及解决方法，总结设计电路和方案的优缺点，指出实验的核心及实用价值，实验的收获和体会，提出改进意见和展望。

## Slide 17: 3.5电子实验报告要求（续）
不得拖欠，得按时提交。
原理部分不是简单截图，得用自己的语言总结描述。
实验室示波器数据波形可以直接存储到u盘。
易派示波器的截图得有自己的学号，截图的波形图上得有标注，例如输入,输出,频率，周期，电压峰峰值等等。
数据分析得到位，例如有的学生分析简单写一句这个参数改了有影响，那具体的影响是什么？变大还是变小？符合什么理论？
总结不是简单把实验结论说一下，那个已经在分析中已经体现了，主要还是写遇到问题与解决问题以及学到知识点。

## Slide 18: 底色没有改成白色，看不清
仿真示波器

## Slide 19: 各通道颜色没有区分

## Slide 20: 截图看不清，不标注输入输出

## Slide 21: 3.5电子实验报告要求（续）
初始用户名和密码都是学号

## Slide 22: 3.5电子实验报告要求（续）

## Slide 23: 3.5电子实验报告要求（续）

## Slide 24: 4.1稳压电源的使用---正负电源的接法
+VCC
GND
-VCC
+5V
GND
公共接地端不接
各通道应用时得选择ON
得选择电压模式

## Slide 25: 4.1稳压电源的使用---正负电源的接法
+VCC
GND
-VCC
+5V
GND
公共接地端不接
CC灯亮表示过流保护，调节电流旋钮
Notes: 101

## Slide 26: 4.1稳压电源的使用---正负电源的接法
+VCC
GND
-VCC
+VCC
GND
-VCC
+5V
GND
公共接地端不接
Notes: 401、403、404、408

## Slide 27: 4.2万用表1
Notes: 104、105、408

## Slide 28: 4.2万用表2
Notes: 101、401，403，404

## Slide 29: 4.2万用表3
Notes: 103

## Slide 30: 4.3示波器（鼎阳）
电源
USB
菜单
打印键
垂直通道控制区
模拟通道输入端
补偿信号输出端/接地端
触发控制
水平控制
自动设置
解码功能选择
屏幕显示区
多功能旋钮
自动控制功能区
内置信号源
运行/停止

## Slide 31: 示波器信号测量（鼎阳）
按下Acquire功能键，采样选择普通模式，波形有很多杂波

## Slide 32: 示波器信号测量（鼎阳）
切换采样模式，选择平均值模式，平均次数256，波形如图所示，不再模糊不清。

## Slide 33: 示波器X-Y方式直接观察
选择合理的输入信号的电压，一般与电路实际的输入动态范围相当，太大可能会损坏器件；太小不能完全反应电路的传输特性。
选择合理的输入信号频率，频率太高会引起电路的各种高频效应，太低则使显示的波形闪烁，影响观察和读数。一般取50～500Hz即可。
输入信号幅度太小
输入信号频率过高
东南大学电工电子实验中心
33
Notes: 33

## Slide 34: 电压传输特性曲线
进行原点校准
  数字示波器，先将CH1通道接地，此时显示一条水平，调节相应位移旋钮，将其调到和X轴重合
  将CH1改成直流耦合，CH2接地，此时显示一条竖直线，调节相应位移旋钮，将其调到和Y轴重合

## Slide 35: 游标设置在拐点，直接读取数据

## Slide 36: 4.3示波器（固伟）
Notes: 103、104、105

## Slide 37: 4.3示波器XY显示方式
示波器CH1、CH2通道X、Y
按下Acquire功能键
从底部菜单选择XY模式
从右侧菜单中选择Triggered XY

## Slide 38: 4.3小信号抓取
选取对应通道按钮，弹出如下图状态栏，选取带宽，选取20MHz

## Slide 39
选择右边触发Menu按键，弹出如图状态栏，选取耦合菜单，在右侧菜单栏，选取频率抑制 高频，有需要可以噪声抑制设置为开

## Slide 40: 示波器X-Y方式直接观察
  把一个电压随时间变化的信号（正弦波、三角波、锯齿波）在加到电路输入端的同时加到示波器的CH1通道，电路的输出信号加到示波器的CH2通道，利用示波器X-Y图示仪的功能，在屏幕上显示完整的电压传输特性曲线，同时还可以测量相关参数。
40
东南大学电工电子实验中心
40
Notes: 40

## Slide 41: 函数信号发生器

## Slide 42: 正弦波形参数设置

## Slide 43: 6.易派使用入门介绍

## Slide 44: 易派软件界面
信号源
示波器
扫频仪
数据采集卡
电源
频谱仪
脉冲信号发生器
逻辑分析仪
静态输入
USB转SPI等
万用表
静态输出

## Slide 45: 1）易派电源

## Slide 46: 2）易派万用表

## Slide 47: 3）易派信号源

## Slide 48: 4）易派示波器

## Slide 49: 4）易派示波器续

## Slide 50: 4）易派占格未达三分之二

## Slide 51: 4）易派示波器续

## Slide 52: 5）易派扫频仪（波特图）

## Slide 53: 6）易派频谱仪（FFT）

## Slide 54: 8）易派其他接口

## Slide 55: 实验前准备1
准备好搭接和调试电路的器材和仪器

## Slide 56: 实验前准备
拿到器件后，根据器件清单把电阻电容分门别类，便于实验时拿取方便。可以买器件盒，也可以自己做一个器件包，将电阻电容按大小用透明胶带粘贴在本子上即可。

## Slide 57: 布局举例
乱
美观的，但需要改进吗？

## Slide 58: 预习实验引导
认真研读实验内容；
按照实验内容完成实验电路的仿真设计；
完成电路的预搭。
重点提示运算放大器特性的测量

## Slide 59: 谢谢!
东南大学电工电子实验中心 黄慧春
huanghuichun@seu.edu.cn